夏热冬暖地区公共建筑节能设计、审查表（按规定性指标）

工程名称：                                                         层数：（地上）        （地下）              总建筑面积：

| 序号 | 审查内容 | 规定指标 | 设计指标 | 节能措施 | 节能判断 （审查人填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 | 传热系数K [W/(m2·K)] | K≤0.9（重质），D≥2.5； K≤0.4（轻质） |  |  |  |
|  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |
| 2 | 外墙（包括非透明幕墙） | 传热系数K [W/(m2·K)] | K≤1.5（重质），D≥2.5； K≤0.7（轻质） |  |  |  |
|  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |
| 3 | 室外架空板 | 传热系数K [W/(m2·K)] | K≤1.5 |  |  |  |
| 3 | 窗墙 面积比 | 北 向 | ≤0.85 |  |  |  |
|  |  | 东、南向 | ≤0.85 |  |  |  |
|  |  | 西 向 | ≤0.85 |  |  |  |
| 4 | 屋顶 透明部分 （水平天窗、采光顶） | 面积占屋顶面积的比例 | ≤屋顶总面积的20% |  |  |  |
|  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] | ≤3.5 |  |  |  |
|  |  | 遮阳系数SC | ≤0.35 |  |  |  |
| 5 | 外窗 （包括透明幕墙） | 传热系数K 综合遮阳系数SW | 窗墙比Cm | 传热系数K [W/(m2·K)] | 遮阳系数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 东、南向 | 西向 | 北向 |  |  |  |
|  |  |  | Cm≤0.20 | ――― | --- | --- | --- | 平均K= 东向SW= 南向SW= 西向SW= 北向SW= |  |  |
|  |  |  | 0.20＜Cm≤0.30 | ≤5.0 | ≤0.50 | ≤0.45 | ≤0.60 |  |  |  |
|  |  |  | 0.30＜Cm≤0.40 | ≤4.5 | ≤0.45 | ≤0.40 | ≤0.55 |  |  |  |
|  |  |  | 0.40＜Cm≤0.50 | ≤4.0 | ≤0.40 | ≤0.35 | ≤0.50 |  |  |  |
|  |  |  | 0.50＜Cm≤0.70 | ≤3.7 | ≤0.33 | ≤0.30 | ≤0.37 |  |  |  |
|  |  |  | 0.70＜Cm≤0.85 | ≤3.5 | ≤0.25 | ≤0.22 | ≤0.30 |  |  |  |
|  |  | 可开启部分最小面积 | 外窗面积的30％，外墙总面积（包括窗）的10%； 透明幕墙应具有可开启部分或设有独立的通风换气装置 |  |  |  |
|  |  | 气密性能 | 幕墙 | 3级 |  |  |  |
|  |  |  | 外窗 | 4级 |  |  |  |
| 6 | 暖通空调 | 室内设计温度 | 应符合GB50189－2005第3.0.1条 |  |  |  |
|  |  | 室内设计新风量 | 应符合GB50189－2005第3.0.2条 |  |  |  |
|  |  | 负荷计算 | 施工图设计阶段必须进行逐项逐时的冷负荷计算 |  |  |  |
|  |  | 设 备 | 分散式空调能效比应符合GB12021.3-2002 |  |  |  |
|  |  |  | 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能系数应符合GB50189－2005第5.4.5条 |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量大于7.1kW的电驱动单元式空调机、风管送风式和屋顶式空调机组能效比应符合GB50189－2005第5.4.8条 |  |  |  |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷（温）水机性能系数应符合GB50189－2005第5.4.9条 |  |  |  |
|  |  | 锅炉 | 锅炉的额定热效率应符合GB50189－2005第5.4.3条 |  |  |  |
| 7 | 照明 | 照明功率密度值 | 应符合GB50034-2004第6.1节照明功率密度值 |  |  |  |
| 8 | 其它 节能措施 | 规划、朝向 |  |  |
|  |  | 自然通风 |  |  |
|  |  | 空调系统 |  |  |
|  |  | 智能监控 |  |  |
| 设计单位 |  | 节能专项设计人 | 建筑 |  | 年 月 日 |
|  |  |  | 暖通 |  |  |
|  |  |  | 电气 |  |  |
|  |  | 节能专项校审人 | 建筑 |  | 年 月 日 |
|  |  |  | 暖通 |  |  |
|  |  |  | 电气 |  |  |
| 节能审查意见 |  |
| 节能审查单位 |  | 节能专项审查人 | 建筑 |  | 年 月 日 |
|  |  |  | 暖通 |  |  |
|  |  |  | 电气 |  |  |

注：建筑节能专项设计人、审查人签名栏必须由实际工作人员签名，不得代签；相关单位应加盖公章。